ПАМЯТКА

Дисплей дистанционный РиМ 040.03 (далее – ДД) предназначен для дистанционного считывания и визуализации показаний счетчиков электрической энергии типа РиМ 189.01, 02, 04, 12; 489.01-04, 06, 13-16, 18, а также, в случае наличия у электроучёта устройства коммутации нагрузки (далее – УКН) (189.02, 04, 12; 489.02, 04, 18) или реле управления (РиМ 489.15 при использовании внешнего УКН), для дистанционного восстановления подключения электроснабжения объекта.

Расход электрической энергии учитывается в киловатт-часах по шести цифрам показаний счетчика, расположенных слева от запятой. Показания счетчика выводятся на экране ДД после кратковременного нажатия кнопки на его передней панели, на индикаторе последовательно появляется № ДД, № счетчика, режим работы ДД, а затем текущие показания (в зависимости от прошивки ДД возможно отображение других параметров сети и счётчика, таких как потребляемая мощность, установленный порог мощности (далее УПМ) и т.д.). Следует обращать внимание на соответствие номера счётчика, отображаемого на экране ДД, указанному номеру в акте допуска измерительного комплекса. В случае не соответствия номера, и как следствие отсутствия дистанционной связи с счётчиком, необходимо произвести запись заводского номера прибора учёта в ДД. Ознакомится с порядком записи заводского номера прибора учёта электроэнергии в ДД можно в руководстве по эксплуатации дисплея дистанционного РиМ 040.03 приложение В.

Переключение между режимами индикации ДД осуществляется последовательным кратковременным нажатием кнопки на передней панели. Примеры индикации на ДД (в зависимости от версии ДД расположение и наименование индикаторов может меняться):

| Пример индикации текущих показаний активной энергии по 1 тарифу | Пример индикации текущих значений активной мощности | Пример индикации текущей даты счетчика | Пример индикации текущего времени счетчика | Пример индикации значения УПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае работы счётчика по многотарифной программе переход между показаниями разных тарифов также осуществляется последовательным кратковременным нажатием кнопки на передней панели ДД.

Счетчик типа 189.02, 04, 12, 489.02, 04, 18, 15 (при использовании внешнего УКН) реализует функцию отключения электроснабжения потребителя при помощи УКН в случаях:

1) при превышении УПМ или максимального значения тока, который способен пропустить электроучёт по каждой фазе (Imax), если это предусмотрено при начальной установке счётчика (в зависимости от того, что наступит раньше);

2) при обрыве нулевого провода (для счётчиков типа 189.02, 04, 12 (в зависимости от версии прошивки и настройки счётчика));

3) дистанционно посредством внешней команды от командного центра управления.

Подключение нагрузки в случае превышения УПМ или Imax производится следующим образом:

1) отключить электроприёмники, вызвавшие превышение УПМ или Imax.;

2) кратковременно нажать кнопку на передней панели ДД;

3) подождать появления на дисплее ДД текущих показаний;

4) нажать и удерживать кнопку на передней панели ДД до появления обратного отсчёта, начиная с одной минуты (после появления обратного отсчёта кнопку можно отпустить, необходимо оставаться на месте);

5) по истечении одной минуты ДД автоматически подаст сигнал на счётчик для включения УКН.

Если при считывании информации со счетчика на дисплее появляется символ «УКН разомкнуто» и «Запрет включения УКН», то включение абонента при помощи ДД невозможно из-за отсутствия разрешения из центра управления. В этом случае абоненту следует связаться с энергоснабжающей или сетевой организацией, выяснить и устранить причину отключения.

Внимание! При считывании информации расстояние между ДД и счетчиком должно быть не более 25 м, между ДД и счетчиком не должно быть предметов, поглощающих радиоволны (массивных металлических предметов, железобетонных конструкций и пр.). При отсутствии связи следует подойти к счетчику поближе и повторить запрос данных с счетчика.